## Slide 1: 12. Struktura logiczna i funkcjonalna klasycznego komputera

## Slide 2
Architektura von Neumanna
Pierwsze komputery były budowane w celu rozwiązywania konkretnego problemu. Jeśli za pomocą komputera miało być rozwiązane inne zadanie, należało zbudować inny komputer lub w najlepszym razie zmienić fizyczną budowę już istniejącego. Sytuacja zmieniła się od momentu opracowania przez Johna von Neumannna modelu logicznego komputera, którego główne założenia to: ta sama postać programów i danych (najczęściej jest to system binarny) oraz ich przechowywania w tej samej pamięci.
Architektura von Neumanna polega na ścisłym podziale komputera na trzy podstawowe części:
procesor (w ramach którego wydzielona bywa część sterująca oraz część arytmetyczno-logiczna),
pamięć komputera (zawierająca dane i sam program),
urządzenia wejścia/wyjścia.

## Slide 3
Procesor
– główny składnik wykonujący rozkazy, często też zawierający w sobie koprocesor numeryczny – realizujący operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych
- umożliwia przetwarzanie danych
Pamięć
- przechowywane są w niej przetwarzane dane oraz program dla procesora
– wyróżnia się dwa rodzaje pamięci: o dostępie swobodnym (służy jako magazyn dla rozkazów (program), danych, wyników operacji na tych danych) oraz pamięć stałą (w niej „zaszyty” jest podstawowy program komputera (BIOS lub inne tego rodzaju)
Wejście/Wyjście
– umożliwią wymianę informacji pomiędzy komputerem a otoczeniem

## Slide 4
System komputerowy
Główne zespoły to:
procesor,
pamięć,
urządzenia wejścia-wyjścia.
Procesor
Główne zespoły to:
jednostka sterująca,
rejestry,
jednostka arytmetyczno-logiczna,
jednostka wykonująca rozkazy.
Jednostka sterująca
Główne zespoły to:
pamięć sterowania,
zespół szeregowania mikrorozkazów,
rejestry.

## Slide 5
System komputerowy zbudowany w oparciu o architekturę von Neumanna powinien:
mieć skończoną i funkcjonalnie pełną listę rozkazów,
mieć możliwość wprowadzenia programu do systemu komputerowego poprzez urządzenia zewnętrzne i jego przechowywanie w pamięci w sposób identyczny jak danych,
dane i instrukcje w takim systemie powinny być jednakowo dostępne dla procesora,
informacja jest tam przetwarzana dzięki sekwencyjnemu odczytywaniu instrukcji z pamięci komputera i wykonywaniu tych instrukcji w procesorze.
Ponadto, tak jak każdy system składa się z powiązanego zbioru zespołów. Można go najlepiej scharakteryzować przez określenie jego struktury (czyli sposobu powiązania zespołów) i określenie jego funkcjonowania (czyli działania poszczególnych zespołów). Ponadto należy uwzględnić, że struktura komputera jest hierarchiczna. Każdy główny zespół można następnie analizować dalej, rozkładając go na główne podzespoły i opisując z kolei ich strukturę i działanie.

## Slide 6
Procesor
Układ scalony, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów - jego rolę można porównać do mózgu człowieka, bez niego działanie naszego komputera nie jest możliwe. Procesor nadzoruje i synchronizuje pracę wszystkich urządzeń w komputerze. Oznaczany jest często skrótem angielskim CPU. Procesor pracuje sekwencjami, pobiera dane z pamięci i zarządza wszystkimi procesami, jakie zachodzą w komputerze. Wykonuje wszelkie działania logiczne i arytmetyczne na naszym komputerze. Ważnym składnikiem procesora jest pamięć podręczna, która przyspiesza dostęp do relatywnie wolnej pamięci RAM. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu. Jest używana do przechowywania danych, które będą w niedługim czasie przetwarzane.

## Slide 7
Rozkazy procesora Do typowych rozkazów wykonywanych przez procesor należą:
kopiowanie danych
  o z pamięci do rejestru
  o z rejestru do pamięci
  o z pamięci do pamięci (niektóre procesory)
działania arytmetyczne
  o dodawanie
  o odejmowanie
  o porównywanie dwóch liczb
  o dodawanie i odejmowanie jedności
  o zmiana znaku liczby
działania na bitach
  o iloczyn logiczny – AND
  o suma logiczna – OR
  o suma modulo 2 (różnica symetryczna)– XOR
  o negacja – NOT
  o przesunięcie bitów w lewo lub prawo

## Slide 8
Zasada działania
W procesorze układ sterowania działa cyklicznie, wykonując cykl rozkazowy.
Cykl rozkazowy składa się z dwóch faz.
W fazie pobrania rozkazu: Na magistralę adresową wysyłana jest zawartość licznika rozkazów. Licznik rozkazów zawiera adres komórki pamięci, która zawiera rozkaz, który ma być w danej chwili wykonany. Po odczytaniu z pamięci rozkaz wędruje magistralą danych do procesora i wpisuje się do rejestru rozkazów. Na końcu fazy pobrania rozkazów układ sterowania zwiększa zawartość licznika o 1.
W fazie wykonywania rozkazów: Układ sterowania odczytuje z rejestru rozkazów rozkaz, dokonuje jego dekodowania i w zależności od rodzajów rozkazów generuje odpowiednie sygnały sterujące. We współczesnych procesorach oba te cykle wykonywane są jednocześnie. W czasie wykonywania rozkazu pobierany jest już następny. Zbiór wszystkich możliwych do wykonania przez procesor rozkazów nazywamy listą rozkazów.

## Slide 9
Procesor stanowi główny element komputera, ponieważ jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji. Składa się z układów sterujących, arytmometru oraz rejestrów.
jednostka arytmetyczno-logiczna, w skrócie arytmometr (ang. ALU) wykonuje proste działania matematyczne typu dodawanie lub odejmowanie liczb całkowitych oraz porównuje wartości prostych typów danych
układ sterowania - zapewnia współdziałanie wszystkich bloków komputera: jego zadaniem jest wykonywanie kolejnych instrukcji programu i sterowanie przepływem danych
rejestry - są szybkimi pamięciami procesora i służą do przechowywania danych potrzebnych procesorowi na czas wykonywania działań arytmetycznych lub logicznych przez ALU
Praca w procesorach odbywa się w cyklach rozkazowych.
Na jeden cykl pracy procesora składają się następujące czynności:
pobranie rozkazu pamięci,
dekodowanie rozkazu,
obliczenie adresów komórek pamięci zawierających argumenty do działania,
przekazanie argumentów do arytmometru i wykonane w nim obliczenia,
zapisanie wyników w pamięci.

## Slide 10
Płyta główna
Podstawowa część komputera, na której osadzone są wszystkie tworzące go części. Od płyty głównej zależy typ i liczba możliwych do zamontowania komponentów oraz sposób i szybkość wymiany danych pomiędzy nimi. Płyta główna ma postać dużej płytki drukowanej, na której umieszczone są ścieżki oraz elementy na stałe wmontowane w układ. Ścieżki umiejscowione są w kilku warstwach płyty drukowanej, służą do przesyłania informacji i prądu pomiędzy komponentami. Gniazda pełnią role dołków, do których wpiąć możemy karty rozszerzeń natomiast złącza służą do podpinania urządzeń peryferyjnych.
Płyta główna posiada wiele układów zintegrowanych, takich jak: układ dźwiękowy lub sieciowy. W magistrali wyróżniamy szynę sterującą, którą przesyłane są sygnały sterujące pracą urządzeń, szynę adresową służącą do przesyłania adresów komórek pamięci, z których procesor chce czytać lub w których chce pisać, oraz szynę danych, której zadaniem jest przesyłanie danych między elementami komputera.

## Slide 11
Zasada działania
Jednym z najważniejszych elementów płyty głównej jest BIOS lub EFI, który ma za zadanie kierować przebiegiem urządzeń póki nie załaduje się system operacyjny. Płyta główna jest podstawą dla większości podzespołów komputera. Poprowadzone na płycie głównej ścieżki pełnią rolę kanałów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi układami, a także służą do przekazywania prądu elektrycznego. Elementami odpowiedzialnymi za zsynchronizowane działanie wszystkich komponentów jest chipset. Na płycie głównej znajduje sie chipset nazywany potocznie mostkami - północny i południowy. Mostek północny usadowiony jest najczęściej w górnej części płyty głównej. Ma on za zadanie nadzorować wymianę informacji pomiędzy pamięcią RAM, procesorem a kartą graficzną. Mostek północny jest połączony z procesorem za pomocą magistrali. Mostek południowy pełni kontrolę nad interfejsami dysków, wszystkimi złączami oraz niektórymi kontrolerami np. USB. Od stabilności i jakości wykonania płyty głównej zależy wydajność całego systemu.

## Slide 12
Rodzaje pamięci
Komputerowa pamięć jest swego rodzaju przestrzenią roboczą PC-ta. Za każdym razem, gdy uruchamiamy aplikację lub otwieramy plik, dane i pliki odczytywane z twardego dysku są kopiowane do pamięci RAM (Random Acces Memory). Pamięci pod względem działania można podzielić na dynamiczne RAM i statyczne ROM (Read Only Memory). Większość komputerów wykorzystuje pamięć dynamiczną, która musi być bez przerwy elektrycznie odświeżana, aby mogła przechowywać dane. Jej przeciwieństwem jest pamięć statyczna, która nie wymaga odświeżania. Innym z podziałów jest rozróżnienie ze względu na możliwość zapisywania. Duża ilość RAM-u w komputerze to możliwość otwierania wielu programów jednocześnie, oraz duża stabilność i szybkość działania komputera, gdyż dodatkowa pamięć powoduje, że system Windows rzadziej lub wcale nie korzysta z pamięci wirtualnej. Niestety odczytywanie i zapis danych na twardym dysku jest o wiele wolniejszy od takich samych operacji wykonywanych bezpośrednio w pamięci RAM. Częste odwoływanie się do twardego dysku powoduje zwolnienie pracy komputera. Tak więc im więcej pamięci RAM mamy zainstalowanej w komputerze tym stabilniej pracuje komputer.

## Slide 13
Pamięć RAM
Podstawowy rodzaj pamięci o dostępie swobodnym, przechowujący całość lub część bieżąco wykonywanego programu. Pamięć ta jest pamięcią ulotną, co oznacza, iż po wyłączeniu komputera (lub awaryjnym zaniku napięcia zasilania) informacje w niej zawarte są tracone. Pamięć RAM jest stosowana głównie jako pamięć operacyjna komputera, jako pamięć niektórych komponentów komputera (np. kart graficznych, dźwiękowych itp.) oraz jako pamięć danych sterowników mikroprocesorowych. Rozmiar (pojemność) pamięci operacyjnej, oprócz szybkości procesora, charakteryzuje możliwości komputera.
Pamięć ROM
Pamięci ROM są stosowane w praktyce do zapamiętywania podstawowych funkcji konfiguracyjnych oraz obsługi systemu operacyjnego komputera. Na ogół służą do zapamiętania informacji o rodzajach portów, stosowanej pamięci RAM, dyskach itp. Pamięć ROM służy w komputerze najczęściej do przechowywania BIOS-u płyty głównej, ale również inne urządzenia mają zapisane w takiej właśnie pamięci potrzebne im dane, na przykład procedury startowe. Przechowuje ona podstawowe testy diagnostyczne mikrokomputera. Pamięci typu ROM przeznaczone są głównie do umieszczania w nich startowej sekwencji instrukcji, kompletnych programów obsługi sterowników i urządzeń mikroprocesorowych, także ustalonych i rzadko zmienianych danych stałych.

## Slide 14
KONIEC